АДМИНИСТРАЦИЯ
СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  .  25.04.2013	№  462__

р.п. Степное

Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения

Степновского муниципального образования

Советского муниципального района

В соответствии с Федеральными законами РФ от 07.12.2011 № 416 – ФЗ     «О водоснабжении и водоотведении», от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Муниципального Собрания Советского муниципального района от 31.10.2012 № 224 «О заключении соглашения между Степновским муниципальным образованием Советского муниципального района и Советским муниципальным районом о передаче на исполнение Советскому муниципальному району Саратовской области полномочий, отнесенных к компетенции муниципального образования» и руководствуясь Уставом Советского муниципального района, администрация Советского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения Степновского муниципального образования Советского муниципального района согласно приложению.

2. Определить ООО «Теплосбыт» гарантирующей организацией, осуществляющей водоснабжение на территории Степновского муниципального образования.

Глава администрации

Советского муниципального района                                            С.В. Пименов

Касимова И.В.

5-00-37

Приложение

к постановлению администрации Советского муниципального района

от ______________№ ____________

«Приложение

к постановлению администрации

Советского муниципального района

от ___25.04.2013 г_ № ___462___

«Схема водоснабжения и водоотведения

Степновского муниципального образования

Советского муниципального района»

2013 г.

I. Характеристика

существующей системы водоснабжения и водоотведения на территории Степновского муниципального образования

- Водоснабжение

Источники водоснабжения и их характеристики

Водоснабжение Степновского муниципального образования (далее муниципальное образование) осуществляется от одного источника Волгоградского водохранилища. На территории муниципального образования скважины отсутствуют.

Муниципальное образование обеспечивается водой от магистрального водовода, проходящего по территории Марксовского и Советского муниципальных районов, который питается водой из Волгоградского водохранилища. Водозабор расположен на территории Марксовского муниципального района возле села Орловское 1052 м вверх от устья р.Волга.

Насосной станцией 1-го подъема (количество насосов - 4шт., марка-ЦНС 300/300, общая производительность - 1200 м3/ч.) вода забирается с поверхностного источника Волгоградского водохранилища, транспортируется до водоочистных сооружений муниципального образования, где происходит очистка воды. Вода поступает в резервуары чистой воды (количество - 2шт., объем - 2000 м3 каждого) и насосной станцией 2-го подъема (количество насосов - 6шт., (марки NSD-250-200-510 – 4 шт., 25Е80 – 2 шт., производительность - 315 м3/ч, 90 м3/ч.) подается в распределительную водопроводную сеть к потребителям.

Муниципальное образование имеет централизованную систему водоснабжения  хозяйственно-питьевого назначения. Подача воды к потребителю осуществляется по кольцевой сети (приложение № 1 к Схеме водоснабжения и водоотведения Степновского  муниципального образования).

Распределительные сети находятся в неудовлетворительном состоянии. Техническое состояние конструктивных элементов не удовлетворительное. На распределительных сетях предусмотрены водопроводные колодцы из сборных ж/б элементов для установки запорной арматуры. Требуется осуществить реконструкцию водопроводных сетей с увеличением диаметров труб.

На распределительных сетях имеются пожарные гидранты. Общая протяженность магистральных сетей  ориентировочно составляет 51,3 км. Общая протяженность распределительных сетей составляет 17,1 км. Все водопроводные сети находятся в собственности Степновского муниципального образования и переданы в аренду предприятия                   ООО «Теплосбыт».

Водопроводные сооружения

На территории водоочистных сооружений расположены действующие водонапорная башня 1шт.,  резервуары чистой воды 2 шт., емкость 2х2000 м3.

Водопотребление хозяйственно-питьевой воды населением Степновского муниципального образования  по существующему состоянию

| Наименование | Ед. изм. | Количество на сущ. период 2012 г. | Нормы водопотребления, л/сут. | Общее водопотреб- ление, л/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Степновское МО | чел. | 12927 | 300, при К=1,2 | 4653720 |
| На пожаротушение | 1 пожар | 2 | 15 л/с за 3часа | 324000 |
| На нужды промышленности | л/сут | 20% | при К=1,2 | 930744 |
| итого: | - | - | - | 5908464 |

Расчетные расходы воды

Водопотребление хозяйственно-питьевой воды населением Степновского муниципального образования по существующему состоянию составляет 5,91 тыс.м³/сут., в том числе на  хозяйственно-питьевые нужды населения составляет 4,65 тыс.м³/сут., на нужды промышленности составляет 0,93 м³/сут.

- Водоотведение

На территории муниципального образования имеются системы напорных и самотечных канализационных труб (d 200 мм, d 400 мм, материал труб – сталь, чугун, полиэтилен). Хозяйственно-бытовые стоки транспортируются и сливаются на канализационные очистные сооружения, расположенные на севере муниципального образования, далее в биопруд и по рельефу в р.Б.Караман. В частном секторе хозяйственно-бытовые стоки сливаются в выгребные ямы для накопления и хранения и откачиваются по мере заполнения с помощью ассенизационных машин, затем вывозятся на канализационные очистные сооружения муниципального образования.

Выгребные ямы  состоят из герметичной емкости,  материал - оштукатуренный кирпич,  коммунальные службы периодично  откачивают  хозяйственно-бытовые  стоки, места расположения  выгребных ям определено из условия рельефа, заполнение грунтовой и атмосферной водой не происходит, к выгребу каждого дома обеспечен подъезд ассенизационной машины.

На территории  муниципального образования имеются действующие канализационные насосные станции количество – 4 шт. и действующие канализационные очистные сооружения (приложение № 2 к Схеме водоснабжения и водоотведения Степновского  муниципального образования).

Водоотведение  Степновского муниципального образования по существующему состоянию

| Наименование | Количество на сущ. период 2012 г. чел. | Нормы водоотведения л/сут. | Водоотведение л/сут. | Общее Водоотведение, л/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | хоз-бытовых стоков | промышленных | хоз-бытовых стоков | промышленных |  |
| Степновское МО | 12927 | 300, при К=1,2 | 20% | 4653720 | 930744 | 5584464 |
| Итого: | 12927 | - | - | 4653720 | 930744 | 5584464 |

Нормы водоотведения и расчетные расходы

Водоотведение  Степновского муниципального образования по существующему состоянию составляет для населения  5,58 тыс.м³/сут.

II. Перспективный  вариант

1.Водоснабжение

На основании проведенного анализа и сделанных выводов современного состояние водоснабжения Степновского муниципального образования предлагается:

Источники водоснабжения

- Водоснабжение Степновского муниципального образования осуществить от одного источника Волгоградского водохранилища р.Волга от водоочистных сооружений рабочего поселка Степное.

Системы водоснабжения

- Произвести диагностику и реконструкцию существующих водопроводных сетей и оборудования с заменой изношенных участков и оборудования и увеличением диаметров труб.

- Осуществить прокладку водопроводных сетей  в существующей и планируемой застройках. Предусмотреть на водопроводных сетях размещение колодцев из сборных ж/б элементов для установки пожарных гидрантов и запорной арматуры.

- Для обеспечения бесперебойной подачи воды каждому потребителю распределительные сети закольцевать.

Водопроводные сооружения

-  Провести диагностику и реконструкцию насосной станции 2-го подъема, резервуаров питьевой воды существующей группы головных сооружений с ёмкостями, которые должны быть определены из условия хранения в них:

а) противопожарных запасов воды в течение 3-х часов;

б) аварийного, на случай ремонтных работ на водоводе;

в) регулирующего в объеме 10% от ;

- Резервуары питьевой воды оборудовать в соответствие с требованием СНиП 2.01.51-90 (п.4.11).

Противопожарное водоснабжение

- На территории рабочего поселка р.п. Степное в качестве источника наружного противопожарного водоснабжения использовать наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами.

- Противопожарный водопровод объединить с хозяйственно-питьевым водопроводом.

- Обеспечить минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления при пожаротушении не менее 10 метров.

- Предусмотреть установку пожарных гидрантов вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 метра от края проезжей части, но не менее 5 метров от стен зданий.

Расчетные расходы воды

Водопотребление хозяйственно-питьевой воды населением Степновского муниципального образования на перспективу развития составляет 6,89 тыс.м³/сут., в том числе на  хозяйственно-питьевые нужды населения составляет 5,47 тыс.м³/сут., на нужды промышленности составляет 1,09 тыс.м³/сут.

Водопотребление хозяйственно-питьевой воды населением Степновского муниципального образования  на перспективу развития

| Наименование | Ед. изм. | Количество на 2032 г. | Нормы водопотребления, л/сут. | Общее водопотреб- ление, л/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| рабочий поселок Степное | чел. | 15200 | 300 *, при К=1,2 | 5472000 |
| На пажаротушение | 1 пожар | 2 | 15 л/с за 3часа** | 324000 |
| На нужды промышленности | л/сут | 20%*** | при К=1,2 | 1094400 |
| итого: | - | - | - | 6890400 |

- Водоотведение

На основе оценки современного состояния водоотведения Степновского муниципального образования предлагается:

Системы водоотведения

- Произвести диагностику и реконструкцию существующих напорных и самотечных канализационных труб рабочего поселка Степное с заменой старых водопроводных труб на новые.

- Осуществить строительство самотечных канализационных труб в планируемой многоэтажной застройке рабочего поселка Степное.

Канализационные насосные станции

- Произвести диагностику и реконструкцию существующих канализационных насосных станций, с заменой устаревшего оборудования на новое.

Канализационные очистные сооружения

- Произвести диагностику и реконструкцию существующих канализационных очистных сооружений.

Расчет  водоотведения  хозяйственно-бытовых и промышленных стоков Степновского муниципального образования на перспективу развития

| Наименование | Количество на 2032 г. чел. | Нормы водоотведения л/сут. | Водоотведение л/сут. | Общее Водоотведение, л/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | хоз-бытовых стоков | промыш-ленных | хоз-бытовых стоков | промыш-ленных |  |
| рабочий поселок Степное | 15200 | 300, при К=1,2 | 20% | 5472000 | 1094400 | 6566400 |
| Итого: |  | - | - | 5472000 | 1094400 | 6566400 |

Нормы водоотведения и расчетные расходы

Расчет  водоотведения  хозяйственно-бытовых и промышленных стоков Степновского муниципального образования на перспективу развития составляет для населения 6,57 тыс.м³/сут.

».